## Slide 1
汇聚层交换机需支持openflow1.3的多级流表以及meter表dscp标记功能
设置Meter表，对于超过限速的流量进行DSCP Remark标记
让流量进入下一级流表
  将没有被DSCP Remark的流量导到直连路径（借助group表分流）
  将被DSCP Remark的流量分配到其他路径（借助group表分流）
DSCP=
Rate(Mbps)
Flows
Meter Table
DSCP
Remark
Threshold
>
DSCP=
DSCP=
Go through direct path
Go through indirect (2-hop) path
Group
Table
Multiple Flow Table (MFT) Pipeline

## Slide 2
DSCP=
Rate(Mbps)
Flows
Meter Table
DSCP
Remark
Threshold
>
DSCP=
DSCP=
Go through direct path
If exceed threshold, go through indirect (2-hop) path randomly.
Group
Table
Multiple Flow Table (MFT) Pipeline
Compare with WCMP
Reduce Max link utilization about 15%
Reduce average link utilization about 30%
Reduce flow completion time about 30%